### Как правильно отобрать воду для анализа

Условием получения достоверного результата анализа является правильный отбор пробы. Необходимо соблюдение следующих правил:

Отбор проб для проведения химико-аналитического контроля качества воды

- В качестве посуды для отбора проб  можно использовать стеклянную или пластиковую тару. Посуда должна быть чистой и без запахов. Для "среднего" химического анализа (по 20 - 25 параметрам) нужно не менее 1,5 - 2-х литров воды.

- Дать воде стечь 2 - 3 минуты. Делается это для того, чтобы слить из трубопровода застоявшуюся воду.

- Каждый сосуд для отбора пробы следует несколько раз тщательно промыть водой, которая будет отбираться для анализа, тщательно промыть крышку сосуда.

- Набирать воду небольшой спокойной струей, можно по стенке бутылки. Цель - минимальное "бурление" воды при ее наборе, т.к. в противном случае она насыщается кислородом и в ней возможны химические реакции, искажающие исходную картину.

- Воду в тару (независимо от ее емкости - 1,5 л, 2л) набирать под самое горлышко или крышку "с переливом", чтобы не допустить образования воздушной пробки. Цель та же, что и в п.4

- Сосуды с водой, предназначенной для анализа, должны быть четко помечены. На них помещается следующая информация:

- Дата и время отбора пробы: день/месяц/год/время отбора

- Место отбора пробы: (например, кран для холодной воды на кухне)

- Назначение воды: питьевая вода

- Местоположение/название объекта:  Ваш адрес

Поместить набранные емкости с водой в непрозрачный пакет или сумку и чем скорее вода попадет в лабораторию, тем лучше (так как состав воды при хранении может измениться).

Воду на анализ принимают в  лабораториях до 16 - 17.00!

Отбор проб для проведения микробиологического контроля качества воды

Имеет свои особенности. Пробу отбирают в стерилизованные емкости.

При отборе проб для определения микробиологических показателей металлические краны следует предварительно простерилизовать путем обжига, а пластмассовые краны следует продезинфицировать (за разъяснениями необходимо обращаться к специалисту), и произвести спуск воды продолжительностью не менее 10 мин при полностью открытом кране.

Внимание! Вода должна быть подвергнута анализу в день отбора пробы.